## Slide 1
Apprentice Project
: 머신러닝 알고리즘을 활용한 차량 이동궤적 예측
2024. 12. 05.
Team : APP | 2024254006 김진하
 | 2024254019 유진호
 | 2022154002 이재흠

## Slide 2
프로젝트 개요
프로젝트 진행
Contents

## Slide 3
프로젝트 개요
1. 프로젝트 개요 - 01
머신러닝을 통한 인접차량 이동궤적 예측
데이터셋
ETRI 자율주행 기술개발용 차량 주행궤적 데이터셋(csv)
shape : (15919, 8)
features : frame_index, vehicle_id, latitude, longitude, East(TM_coordinate), North(TM_coordinate), lane, lane_change
데이터 수집 환경 및 차량 정보
최대 6차선 도로 : max_lane_value=6
자차량(ego vehicle) : vehicle_id=127
인접차량(adjacent vehicle) : 127 외 vehicle_id
취득 장비 : GPS+INS, front Camera

## Slide 4
프로젝트 진행
2. 프로젝트 진행
DataFrame 구성 및 속성 정보

## Slide 5
프로젝트 진행
2. 프로젝트 진행
추정 경로 : 약 10km
주행 방향 : 남동쪽
Start : (36.46198219, 127.2768776)
End : (36.387662, 127.3178996)

## Slide 6
프로젝트 진행
2. 프로젝트 진행
PCA
차량의 위치 및 이동과 관련된 데이터 표준화(Standardization)
공분산 행렬 계산(Covariance Matrix)
고유값 및 고유벡터 계산(Eigen Values & Eigen Vectors)
고유값 |  | 설명 분산 비율(%)
λ1 | 4.038 | 0.673
λ2 | 0.915 | 0.153
λ3 | 1.004 | 0.167
λ4 | 0.043 | 0.007
λ5 | 0.000 | 0.000
λ6 | 0.000 | 0.000

## Slide 7
프로젝트 진행
2. 프로젝트 진행
PCA
특성 간의 상관 관계
Linear Regression으로 차량의 북쪽 방향 이동 예측 : 위도(degree), North(TM / 단위 m) 정보를 활용
Linear Regression으로 차량의 동쪽 방향 이동 예측 : 경도(degree), East(TM / 단위 m) 정보를 활용
 | latitude | longitude | East(TM) | North(TM) | lane | lane change
latitude | 1.000 | -0.978 | -0.978 | 1.000 | 0.250 | -0.012
longitude | -0.978 | 1.000 | 1.000 | -0.978 | -0.245 | 0.012
East(TM) | -0.978 | 1.000 | 1.000 | -0.978 | -0.245 | 0.012
North(TM) | 1.000 | -0.978 | -0.978 | 1.000 | 0.250 | -0.012
lane | 0.250 | -0.245 | -0.245 | 0.250 | 1.000 | 0.014
lane change | -0.012 | 0.012 | 0.012 | -0.012 | 0.014 | 1.000

## Slide 8
프로젝트 진행
2. 프로젝트 진행
PCA
주성분(Principal Component) 및 설명 분산 비율(Explained Variance Ratio)

## Slide 9
프로젝트 진행
2. 프로젝트 진행
PCA
주성분-특성 간 상관 관계
주성분 | PCA_Component_1 | PCA_Component_2 | PCA_Component_3
설명 분산 비율 (EVR) | 0.673 | 0.167 | 0.152
해석 | 차량 위치 (위도, North(TM)) | 차선 변경 여부 | 차선 변경 여부

## Slide 10
프로젝트 진행
2. 프로젝트 진행
PCA
주성분(Principal Component) 시각화

## Slide 11
프로젝트 진행
2. 프로젝트 진행
인접차량의 이동궤적 예측
프레임별 시계열 데이터(frame_index)를 기반으로 인접차량의 이동궤적을 Linear Regression를 통해 예측
차량ID(vehicle_id)를 기준으로 자차량(ego_vehicle), 인접차량(adjacent_vehicle) 분리
frame_index별 모든 인접차량ID 그룹핑
함수 작성
Functions | 처리 기능
get_vehicle_ids_by_frame(frame_index) | frame_index별 자차량 및 인접차량 고유 ID 반환
plot_predicted_trajectory(vehicle_id) | Linear Regression을 통해 인접차량의 동쪽 및 북쪽 방향 이동궤적 예측

## Slide 12
프로젝트 진행
2. 프로젝트 진행
인접차량의 이동궤적 예측
frame_index별 자차량 및 인접차량 고유 ID 반환 및 로깅

## Slide 13
프로젝트 진행
2. 프로젝트 진행
인접차량의 이동궤적 예측
Linear Regression을 통해 인접차량의 동(East TM), 북(North TM) 방향 이동궤적 예측

## Slide 14
프로젝트 진행
인접차량의 차선 변경 예측
차량 위치 데이터를 기반으로 Logistic Regression를 통해 예측
인접차량을 vehicle_id별로 필터링
차량 위치 데이터를 독립 변수, 차선 변경 여부를 종속 변수 할당
함수 작성
lane_change 이진값 분포 불균형에 따른 분류기 모델 파라미터 조정
Functions | 처리 기능
predict_lane_change(vehicle_data) | Logistic Regression을 수행하기 위한 분류기( classifier : 0 or 1 )
lane_change | 빈도
0 | 15,877
1 | 42
2. 프로젝트 진행

## Slide 15
프로젝트 진행
2. 프로젝트 진행
인접차량의 차선 변경 예측
Logistic Regression을 통해 인접차량의 차선 변경 예측

## Slide 16
프로젝트 진행
2. 프로젝트 진행
실행 결과(ID 171)

## Slide 17
프로젝트 진행
2. 프로젝트 진행
실행 결과(ID 181)

## Slide 18
프로젝트 진행
2. 프로젝트 진행
실행 결과(ID 183)

## Slide 19
감사합니다!
Apprentice Project